## BUKU 1

## MATERI KULIAH

PROSES PEMESINAN

## (PENGANTAR)

Dr. Dwi Rahdiyanta

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2010

- Sejarah singkat mesin perkakas

Mesin perkakas moderen dimulai pada tahun 1775, ketika penemu dari negara Inggris bernama John Wilkinson membuat mesin bor horisontal untuk mengerjakan permukaan silinder dalam. Sekitar tahun 1794, Henry Maudslay membuat mesin bubut yang pertama. Sesudah itu, Joseph Withworth mempercepat penggunaan mesin perkakas Wilkinson dan Maudslay tersebut dengan membuat alat ukur yang yang memliki kecermatan sepersejuta inchi pada tahun 1830. Penemuan tersebut amat sangat berharga, karena pada saat itu metode pengukuran yang cermat dibutuhkan untuk produksi massal komponen-komponen mesin yang mampu tukar ( interchangeable parts).

Tujuan  untuk membuat komponen yang mampu tukar pada saat awalnya muncul di Eropa dan USA pada waktu yang bersamaan. Sistem produksi massal sebenarnya baru diterapkan pada tahun 1798 yang dirancang oleh Whitney. Pada waktu itu ia menerima kontrak kerja dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memproduksi  senapan perang sebanyak 10000 buah, dengan semua komponennya mampu tukar.

Selama abad ke 19, mesin perkakas standar seperti  mesin bubut, sekrap, planer, gerinda, gergaji, frais, bor, gurdi telah memiliki ketelitian yang cukup tinggi, dan digunakan pada saat industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa dimulai. Selama abad ke 20, mesin perkakas berkembang dan menjadi makin akurat kemampuan produksinya. Sesudah tahun 1920 mesin perkakas makin khusus penggunaannya. Dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1950 mesin perkakas yang lebih besar tenaganya dan rigid dibuat untuk mengefektifkan penggunaanya  bersamaan dengan tersedianya material alat potong.

Selama tiga dasawarsa terakhir , para ahli teknik telah membuat mesin perkakas yang memiliki kemampuan dan kepresisian sangat tinggi dengan digunakannya  kontrol komputer. Dengan demikian memungkinkan proses produksi menjadi sangat ekonomis.

- Proses Pemesinan

Proses pemesinan dengan menggunakan prinsip pemotongan logam dibagi dalam tiga kelompok dasar, yaitu : proses pemotongan dengan mesin pres, proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas, dan proses pemotongan non konvensional .  Proses pemotongan dengan menggunakan mesin pres meliputi pengguntingan (shearing), pengepresan (pressing) dan  penarikan (drawing, elongating). Proses pemotongan konvensional dengan mesin perkakas meliputi proses bubut (turning), proses frais (milling), sekrap (shaping).  Proses pemotongan logam ini biasanya dinamakan proses pemesinan, yang dilakukan dengan cara membuang bagian benda kerja yang tidak digunakan menjadi beram (chips) sehingga terbentuk benda kerja. Dari semua prinsip pemotongan  di atas pada buku ini akan dibahas tentang proses pemesinan dengan menggunakan mesin perkakas.

Proses pemesinan adalah proses yang paling banyak dilakukan untuk menghasilkan suatu produk jadi yang berbahan baku logam.  Diperkirakan sekitar 60% sampai 80% dari seluruh proses pembuatan suatu mesin yang komplit dilakukan dengan proses pemesinan.

- Klasifikasi Proses Pemesinan

Proses pemesinan dilakukan dengan cara memotong bagian benda kerja yang tidak digunakan dengan menggunakan pahat (cutting tool), sehingga terbentuk permukaan benda kerja menjadi komponen yang dikehendaki.  Pahat yang digunakan dipasang pada satu jenis mesin perkakas dengan gerakan relatif tertentu (berputar atau bergeser) disesuaikan dengan bentuk benda kerja yang akan dibuat.

Pahat yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai pahat bermata potong tunggal (single point cutting tool) dan pahat bermata potong jamak (multiple point cutting tool) . Pahat dapat melakukan gerak potong (cutting) dan gerak makan (feeding). Proses pemesinan dapat diklasifikasikan  dalam dua klasifikasi besar yaitu proses pemesinan untuk membentuk benda kerja silindris atau konis dengan benda kerja/pahat berputar, dan proses pemesinan untuk membentuk benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda kerja. Klasifikasi yang pertama meliputi proses bubut dan variasi proses yang dilakukan dengan menggunakan mesin bubut, mesin gurdi (drilling), mesin frais (milling), mesin gerinda (grinding). Klasifikasi kedua meliputi proses sekrap (shaping, planing), proses slot (sloting), proses menggergaji (sawing), dan proses pemotongan roda gigi (gear cutting). Beberapa proses pemesinan tersebut ditampilkan pada Gambar 1.

## Alat Ukur

Mengukur adalah proses membandingkan ukuran (dimensi) yang tidak diketahui terhadap standar ukuran tertentu. Alat ukur yang baik merupakan kunci dari proses produksi massal. Tanpa alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat untuk menjadi mampu tukar (interchangeable). Pada waktu merakit, komponen yang dirakit harus sesuai satu sama lain. Pada saat ini, alat ukur merupakan alat penting dalam proses pemesinan dari awal pembuatan sampai dengan kontrol kualitas di akhir produksi.

## Jangka Sorong

Jangka sorong adalah alat ukur yang sering digunakan di bengkel mesin. Jangka sorong ini berfungsi sebagai alat ukur operator mesin yang dapat mengukur panjang sampai dengan 200 mm, kecermatan 0,05 mm. Gambar 2 berikut  adalah gambar jangka sorong yang dapat mengukur panjang dengan rahangnya, kedalaman dengan ekornya, lebar celah dengan sensor bagian atas. Jangka sorong tersebut memiliki skala ukur (vernier scale) dengan cara pembacaan tertentu. Ada juga jangka sorong yang dilengkapi jam ukur, atau dilengkapi penunjuk ukuran digital. Pengkukuran menggunakan jangka sorong dilakukan dengan cara menyentuhkan sensor ukur pada benda kerja yang akan diukur (lihat Gambar 1.2 ). Beberapa macam jangka sorong dengan skala penunjuk pembacaan dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.2. Sensor jangka sorong yang dapat digunakan untuk mengukur berbagai posisi

Gambar 1.3. Jangka sorong dengan penunjuk pembacaan nonius, jam   ukur, dan digital

Membaca hasil pengukuran jangka sorong yang menggunakan jam ukur dilakukan dengan cara membaca skala utama ditambah jarak yang ditunjukkan oleh jam ukur. Untuk jangka sorong dengan penunjuk pembacaan digital , hasil pengukuran langsung dapat dibaca pada monitor digitalnya. Jangka sorong yang menggunakan skala nonius, cara pembacaan ukurannya secara singkat adalah sebagai berikut :

- Baca angka mm pada skala utama ( pada Gambar 1.4. di bawah  : 2 mm)

- Baca angka kelebihan ukuran dengan cara mencari garis sejajar antara skala utama dengan skala nonius ( pada Gambar 1.4.  di bawah :  0,35)

- Sehingga ukuran yang dimaksud 2,35 .

## Mikrometer

Hasil pengukuran dengan mengunakan mikrometer (Gambar 4) biasanya lebih presisi dari pada menggunakan jangka sorong. Akan tetapi jangkauan ukuran mikrometer lebih kecil, yaitu hanya sekitar 25 mm. Mikrometer memiliki kecermatan sampai dengan 0,001. Jangkauan ukur mikrometer adalah 0- 25 mm , 25 – 50 mm, 50-75 mm, dan seterusnya dengan selang 25 mm.  Cara  membaca skala mikrometer secara singkat adalah sebagai berikut :

- Baca angka skala pada skala utama/ Barrel scale ( pada Gambar 1.6.  adalah  8,5 )

- Baca angka skala pada Thimble ( pada gambar 0,19)

- Jumlahkan ukuran yang diperoleh (pada Gambar 1.6.   adalah 8,69).

Beberapa contoh penggunaan mikrometer untuk mengukur benda kerja dapat dilhat pada Gambar 1.7.  Mikrometer dapat mengukur tebal , panjang, diameter dalam,  hampir sama dengan jangka sorong. Untuk keperluan khusus mikrometer juga dibuat berbagai macam variasi, akan tetapi kepala mikrometer sebagai alat pengukur dan pembaca tetap selalu digunakan.

  - Jam ukur (Dial Indicator)

Jam ukur (dial indicator) adalah alat ukur pembanding (komparator) . Alat ukur pembanding ini (Gambar 1.8) digunakan oleh operator mesin perkakas untuk melakukan penyetelan mesin perkakas yaitu : pengecekan posisi ragum, posisi benda kerja, posisi senter/sumbu mesin perkakas (Gambar 1.9), dan pengujian kualitas geometris mesin perkakas.  Kecermatan ukur jam ukur yang digunakan di bengkel adalah 0,01 mm.

- Pembentukan Beram ( Chips Formation) pada  Proses Pemesinan

Karena pentingnya proses pemesinan pada semua industri, maka teori pemesinan dipelajari secara luas dan mendalam sejak lama, terutama terjadinya proses penyayatan sehingga terbentuk beram. Proses terbentuknya beram adalah sama untuk hampir semua proses pemesinan, dan telah diteliti untuk menemukan bentuk yang mendekati sebenarnya untuk kecepatan( speed), gerak makan (feed), dan parameter yang lain, yang di masa yang lalu diperoleh dengan perkiraan oleh para ahli dan operator proses pemesinan.

Dengan diterapkannya CNC ( Computer Numerically Control) pada mesin perkakas, maka produksi  elemen mesin menjadi sangat cepat, sehingga menjadi sangat penting untuk menemukan perhitungan otomatis untuk menentukan kecepatan dan gerak makan. Informasi singkat berikut akan dijelaskan tentang beberapa aspek penting tentang pembentukan beram dalam proses pemesinan. Alasan-alasan bahwa proses pemesinan adalah sulit untuk dianalisa dan diketahui karakteristiknya diringkas sebagai berikut :

- Laju regangan (strain rate) adalah sangat tinggi dibandingkan dengan proses pembentukan yang lain

- Prosesnya bervariasi tergantung pada bahan benda kerja, temperatur benda kerja , cairan pendingin, dan sebagainya

- Prosesnya bervariasi tergantung pada material pahat, temperatur pahat , dan getaran pahat

- Prosesnya hanya tergantung pada pahat (tool cutter). Tidak seperti proses yang lain seperti molding dan cold forming yang memiliki banyak variasi yang mungkin timbul untuk konfigurasi yang sama.

Untuk semua jenis proses pemesinan termasuk gerinda, honing, lapping, planing, bubut, atau frais, fenomena pembentukan beram adalah mirip pada satu titik di mana pahat bertemu dengan benda kerja. Pada Gambar 1. 8 dan 1.9 dijelaskan tentang  kategori dari jenis-jenis beram :

Gambar 1.8.  Jenis-jenis bentuk beram pada proses pemesinan

Gambar 1.9 . Beberapa bentuk beram hasil proses pemesinan : beram lurus (staright),  beram tidak teratur (snarling), helik tak terhingga ( infinite helix), melingkar penuh ( full turns), setengan melingkar (half turns), kecil (tight)

Gambar 1.10 di bawah dijelaskan tentang teori terbentuknya beram pada proses pemesinan. Untuk mempermudah penjelasan maka digunakan gambar dua dimensi untuk menjelaskan geometri dasar dari terbentuknya beram.

Gambar 1.10. Gambar dua dimensi terbentuknya beram (chips) Material benda kerja di depan pahat dengan cepat melengkung ke atas dan tertekan pada bidang geser yang sempit (di Gambar 1.10 terlihat sebagai garis tebal) . Untuk mempermudah analisis, daerah geser tersebut disederhanakan menjadi sebuah bidang. Ketika pahat bergerak maju, material di depannya bergeser pada bidang geser tersebut. Apabila materialnya ulet , retakan tidak akan muncul dan beram akan berbentuk pita kontinyu. Apabila material rapuh, beram secara periodik retak dan beram berbentuk kecil-kecil terbentuk. Apabila hasil deformasi pada bidang geser terdorong material yang berikutnya, maka beram tersebut lepas. Seperti pada diagram tegangan regangan logam, deformasi elastis akan diikuti deformasi plastis, kemudian bahan pada akhirnya luluh akibat geser. Gambar 1.11 berikut menjelaskan tentang daerah pemotongan yang digambarkan dengan garis-garis arusnya. Ketika bahan benda kerja melaju dari material yang utuh ke daerah geser, kemudian terpotong , dan selanjutnya menjadi beram. Gambar 1.11. Gambar skematis terbentuknya beram yang dianalogikan dengan pergeseran setumpuk kartu Sistem satuan Sistem satuan yang digunakan pada mesin perkakas adalah sistem metris (Metric system) dan sistem imperial ( Imperial system) atau British system. Konversi satuan imperial menjadi metris dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Faktor konversi satuan imperial menjadi metris Mengubah Dikalikan Mengubah Dikalikan Panjang inches to millimeters 25,4 millimeters to inches 0,0393701 feet to meters 0,3048 meters to feet 3,28084 yards to meters 0,9144 meters to yards 1,09361 furlongs to kilometers 0,201168 kilometers to furlongs 4,97097 miles to kilometers 1,609344 kilometers to miles 0,621371 Luas square inches to square centimeters 6,4516 square centimeters to square inches 0,1550 square feet to square meters 0,092903 square meters to square feet 10,7639 square yards to square meters 0,836127 square meters to square yards 1,19599 square miles to square kilometers 2,589988 square kilometers to square miles 0,386102 acres to square meters 4046,856422 square meters to acres 0,000247 acres to hectares 0,404866 hectares to acres 2,469955 Volume cubic inches to cubic centimeters 16,387064 cubic centimeters to cubic inches 0,061024 cubic feet to cubic meters 0,028317 cubic meters to cubic feet 35,3147 cubic yards to cubic meters 0,764555 cubic meters to cubic yards 1,30795 cubic miles to cubic kilometers 4,1682 cubic kilometers to cubic miles 0,239912 fluid ounces (U.S.) to milliliters 29,5735 milliliters to fluid ounces (U.S.) 0,033814 fluid ounces (imperial) to milliliters 28,413063 milliliters to fluid ounces (imperial) 0,035195 pints (U.S.) to liters 0,473176 liters to pints (U.S.) 2,113377 pints (imperial) to liters 0,568261 liters to pints (imperial) 1,759754 quarts (U.S.) to liters 0,946353 liters to quarts (U.S.) 1,056688 quarts (imperial) to liters 1,136523 liters to quarts (imperial) 0,879877 gallons (U.S.) to liters 3,785412 liters to gallons (U.S.) 0,264172 gallons (imperial) to liters 4,54609 liters to gallons (imperial) 0,219969 Massa/Berat ounces to grams 28,349523 grams to ounces 0,035274 pounds to kilograms 0,453592 kilograms to pounds 2,20462 stone (14 lb) to kilograms 6,350293 kilograms to stone (14 lb) 0,157473 tons (U.S.) to kilograms 907,18474 kilograms to tons (U.S.) 0,001102 tons (imperial) to kilograms 1016,046909 kilograms to tons (imperial) 0,000984 tons (U.S.) to metric tons 0,907185 metric tons to tons (U.S.) 1,10231 tons (imperial) to metric tons 1,016047 metric tons to tons (imperial) 0,984207 Kecepatan miles per hour to kilometers per hour 1,609344 kilometers per hour to miles per hour 0,621371 feet per second to meters per second 0,3048 meters per second to feet per second 3,28084 Gaya pound-force to newton 4,44822 newton to pound-force 0,224809 kilogram-force to newton 9,80665 newton to kilogram-force 0,101972 Tekanan pound-force per square inch to kilopascals 6,89476 kilopascals to pound-force per square inch 0,145038 tons-force per square inch (imperial) to megapascals 15,4443 megapascals to tons-force per square inch (imperial) 0,064779 atmospheres to newtons per square centimeter 10,1325 newtons per square centimeter to atmospheres 0,098692 atmospheres to pound-force per square inch 14,695942 pound-force per square inch to atmospheres 0,068948 Energi calorie to joule 4,1868 joule to calorie 0,238846 watt-hour to joule 3.600 joule to watt-hour 0,000278 Usaha horsepower to kilowatts 0,7457 kilowatts to horsepower 1,34102 Konsumsi bahan bakar miles per gallon (U.S.) to kilometers per liter 0,4251 kilometers per liter to miles per gallon (U.S.) 2,3521 miles per gallon (imperial) to kilometers per liter 0,3540 kilometers per liter to miles per gallon (imperial) 2,824859 gallons per mile (U.S.) to liters per kilometer 2,3521 liters per kilometer to gallons per mile (U.S.) 0,4251 gallons per mile (imperial) to liters per kilometer 2,824859 liters per kilometer to gallons per mile (imperial) 0,3540 Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.

# Text boxes

Skala nonius

Skala utama

Gambar 1.5. Mikrometer luar, dan mikrometer dalam

Gambar 1.1. Beberapa proses pemesinan : Bubut (Lathe), Frais (Milling), Sekrap (Planer, Shaper), Gurdi (Drilling), Gerinda (Grinding), Bor (Boring), Pelubang (Punch Press), Gerinda permukaan (Surface Grinding)

Gambar 1.4. Cara membaca skala jangka  sorong

Gambar 1.6. Cara membaca skala mikrometer

Gambar   Cara membaca skala mikrometer

Gambar 1.7.  Berbagai macam pengukuran yang bisa dilakukan dengan mikrometer

Gambar 1.9. Pengecekan sumbu mesin bubut dengan bantuan jam ukur

Gambar 1.8. Jam ukur (Dial Indicator)