BAKU 4

Proses Gurdi (Drilling)

Dr. Dwi Rahdiyanta

JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2010

Proses gurdi adalah proses pemesinan yang paling sederhana diantara proses pemesinan yang lain. Biasanya di bengkel atau workshop proses ini dinamakan proses bor, walaupun istilah ini sebenarnya kurang tepat. Proses gurdi dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor (twist drill) . Sedangkan proses bor (boring) adalah proses meluaskan/ memperbesar lubang yang bisa dilakukan dengan batang bor (boring bar) yang tidak hanya dilakukan pada mesin drilling, tetapi bisa dengan mesin bubut, mesin  frais, atau mesin bor. Gambar 4.1 berikut menunjukkan proses gurdi.

Gambar 4.1. Proses gurdi (drilling)

Pada proses gurdi beram (chips) harus keluar melalui alur helix pahat gurdi ke luar lubang. Ujung pahat menempel pada benda kerja yang terpotong, sehingga proses pendinginan menjadi relatif sulit. Proses pendinginan biasanya dilakukan dengan membanjiri benda kerja yang dilubangi dengan cairan pendingin, atau disemprot dengan cairan pendingin, atau cairan pendingin dimasukkan melalui lubang di tengah mata bor.

Karakteristik proses gurdi agak berbeda dengan proses pemesinan yang lain, yaitu  :

- Beram harus keluar dari lubang yang dibuat

- Beram yang keluar dapat menyebabkan masalah ketika ukurannya besar dan atau  kontinyu

- Proses pembuatan lubang bisa sulit jika membuat lubang yang dalam

- Untuk pembuatan lubang dalam pada benda kerja yang besar, cairan pendingin dimasukkan ke permukaan potong melalui tengah mata bor

  - Mesin Gurdi ( Drilling Machine)

Mesin yang digunakan untuk melakukan proses gurdi adalah mesin gurdi Drilling Machine (Gambar 4.1 sampai Gambar 4.3). Proses pembuatan lubang bisa dilakukan untuk satu pahat saja atau dengan banyak pahat . Dalam proses produksi pemesinan sebagian besar lubang dihasilkan dengan proses gurdi (drilling).

  - Mata bor (Twist Drill) dan Geometri Mata Bor

Nama-nama bagian mata bor  ditunjukkan pada Gambar 4.4. Diantara bagian-bagian mata bor tersebut yang paling utama adalah sudut helik ( helix angle) , sudut ujung (point angle /lip angle, 2χr), dan sudut bebas (clearance angle, α). Untuk bahan benda kerja yang berbeda, sudut-sudut tersebut besarnya bervariasi (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Geometri mata bor (twist drill) yang disarankan

| Benda Kerja | Sudut ujung, 2χr | Sudut helik | Sudut bebas, α |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja karbon kekuatan tarik< 900 N/mm2 | 118o | 20 o -30 o | 19 o -25 o |
| Baja karbon kekuatan tarik > 900 N/mm2 | 125 o -145o | 20 o -30 o | 7 o -15 o |
| Baja keras (manganese) kondisi austenik | 135o-150o | 10 o -25 o | 7 o -15 o |
| Besi tuang | 90o-135o | 18 o -25 o | 7 o -12 o |
| Kuningan | 118o | 12 o | 10 o -15 o |
| Tembaga | 100o-118o | 20 o -30 o | 10 o -15 o |
| Alluminium | 90o -118o | 17 o -45 o | 12 o -18 o |

Ada beberapa kelas pahat gurdi (mata bor) untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Bahan benda kerja dapat juga mempengaruhi kelas dari mata bor yang digunakan, tetapi pada sudut-sudutnya bukan pada mata bor yang sesuai untuk jenis pengerjaan tertentu. Bentuk beberapa mata bor khusus untuk pengerjaan tertentu ditunjukkan pada Gambar 4.5. Penggunaan dari masing-masing mata bor tersebut adalah :

- Mata bor helix besar (High helix drills) : mata bor ini memiliki sudut helik yang besar, sehingga meningkatkan efifiensi pemotongan, tetapi batangnya . lemah. Mata bor ini digunakan untuk memotong logam lunak atau bahan yang memiliki kekuatan rendah.

- Mata bor helix kecil (Low helix drills) :  mata bor dengan sudut helix lebih kecil dari ukuran normal berguna untuk mencegah pahat bor terangkat ke atas atau terpegang benda kerja ketika membuat lubang pada material kuniangan dan material yang sejenis.

- Mata bor kerja berat (Heavy-duty drills) : mata bor yang digunakan untuk menahan tegangan yang tinggi dengan cara menebalkan bagian web.

- Mata bor tangan kiri (Left hand drills) : mata bor standar dapat dibuat juga untuk mata bor kiri. Digunakan pada  pembuatan lubang jamak  yang mana bagian kepala mesin bor di desain dengan sederhana yang memungkinkan berputar berlawanan arah.

- Mata bor dengan sisi sayat lurus (Straight flute drills) : adalah bentuk ekstrim dari mata bor helix kecil, digunakan untuk membuat lubang pada kuningan dan plat.

- Mata bor poros engkol ( Crankshaft drills) : mata bor yang di desain khusus untuk mengerjakan poros engkol, sangat menguntungkan untuk membuat lubang dalam pada material yang ulet. Memiliki web yang tebal dan sudut helix yang kadang-kadang lebih besar dari ukuran normal. Mata bor ini adalah mata bor khusus yang akhirnya banyak digunakan  secara luas dan menjadi mata bor standar.

- Mata bor panjang (Extension drills) : mata bor ini memiliki shank yang panjang  yang telah ditemper, digunakan untuk membuat lubang pada permukaan yang secara normal tidak akan dapat dijangkau.

- Mata bor ekstra panjang (Extra-length drills) :  mata bor dengan badan pahat yang panjang, untuk membuat lubang yang dalam.

- Mata bor bertingkat (Step drills) : satu atau dua buah diamater mata bor dibuat pada satu batang untuk membuat lubang dengan diameter bertingkat.

- Mata bor ganda ( Subland drills) : fungsinya sama dengan mata bor bertingkat.Mata bor ini terlihat seperti dua buah mata bor pada satu batang.

- Mata bor solid carbide : untuk membuat lubang kecil pada material paduan ringan, dan material bukan logam, bentuknya bisa sama dengan mata bor standar. Proses pembuatan lubang dengan mata bor ini tidak boleh ada beban kejut, karena bahan carbide mudah pecah.

- Mata bor dengan sisipan karbida (Carbide tipped drills) : sisipan karbida digunakan untuk mecegah terjadinya keausan karena kecepatan potong yang tinggi. Sudut helix yang lebih kecil dan web yang tipis diterapkan untuk meningkatkan kekakuan mata bor ini, yang menjaga keawetan karbida. Mata bor ini digunakan untuk material yang keras, atau material non logam yang abrasif.

- Mata bor dengan lubang minyak (Oil hole drills) : lubang kecil di dalam bilah pahat bor dapat digunakan untuk mengalirkan minyak pelumas/pendingin  bertekanan ke ujung mata bor. Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang dalam pada material yang liat.

- Mata bor rata ( Flat drills) : batang lurus dan rata dapat digerinda ujungnya membentuk ujung mata bor. Hal tersebut akan memberikan ruang yang besar bagi beram tanpa bagian helix. Mata bor ini digunakan untuk membuat lubang pada jalan kereta api.

- Mata bor dengan tiga atau empat sisi potong : mata bor ini digunakan untuk memperbesar lubang yang telah dibuat sebelumnya dengan mata bor  atau di punch. Mata bor ini digunakan karena memiliki produktifitas, akurasi, dan kualitas permukaan yang lebih bagus dari pada mata bor standar pada pengerjaan yang sama.

- Center drill  :  merupakan kombinasi mata bor dan countersink yang sangat baik digunakan untuk membuat lubang senter ( Gambar  4.6).

  - Pengerjaan yang berhubungan dengan proses gurdi

Proses pembuatan lubang biasanya dengan mesin gurdi dilakukan untuk pengerjaan lubang awal. Pengerjaan selanjutnya dilakukan setelah lubang dibuat (Gambar 4.7) . Proses kelanjutan dari pembuatan lubang tersebut misalnya : reaming (meluaskan lubang dengan diameter dengan toleransi ukuran tertentu),  taping (pembuatan ulir),  counterboring (lubang untuk kepala baut tanam), countersinking (lubang menyudut untuk kepala baut/sekrup).

  - Pencekaman Mata bor dan benda kerja

Cekam mata bor yang biasa digunakan adalah cekam rahang tiga ( Gambar 4.8).  Kapasitas pencekaman untuk jenis cekam mata bor ini biasanya maksimal diameter 13 mm.

Gambar 4.8. Cekam mata bor rahang tiga dengan kapasitas maksimal mata bor 13 mm

  - Parameter proses gurdi

Parameter proses gurdi dapat ditentukan berdasarkan gambar ( Gambar ….) dan rumus-rumus . Parameter proses gurdi pada dasarnya sama dengan parameter proses pemesinan yang lain, akan tetapi dalam proses gurdi selain kecepatan potong, gerak makan, dan dan kedalaman potong perlu dipertimbangkan pula  gaya aksial , dan momen puntir yang diperlukan pada proses gurdi. Parameter proses gurdi tersebut adalah :

    - Kecepatan potong :

    - Gerak makan

    - Waktu pemotongan

    - Kecepatan penghasilan beram

# Text boxes

Gambar 4.1. Mesin Gurdi (Drilling Machine)

Gambar 4.2.  Mesin Gurdi Radial (Radial drilling machine) dan

Mesin Gurdi dan tap CNC (Drilling and Tapping

CNC Machine)

Gambar 4.3. Proses pembuatan lubang dengan mesin gurdi bisa dilakukan satu per satu atau dilakukan untuk banyak lubang sekaligus

Gambar 4.4. Nama-nama bagian mata bor dengan sarung tirusnya

Gambar 4.5. Mata bor khusus untuk pengerjaan tertentu

Gambar 4.6. Bor senter (center drill)

Gambar 4.7. Proses kelanjutan setelah dibuat lubang : (a) reaming, (b) tapping, (c) counterboring, (d) countersinking