ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

- ADC ATMEGA16

ATMEGA16 merupakan tipe AVR yang dilengkapi dengan 8 saluran ADC internal dengan fidelitas 10 bit. Dalam mode operasinya, ADC ATMEGA16 dapat dikonfigurasi, baik sebagai single ended input maupun pewaktuan, tegangan referensi, mode operasi, dan kemampuan filter derau yang amat fleksibel sehingga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan dari ADC itu sendiri.

Gambar 1. Diagram Blok ADC

Proses inisialisasi ADC meliputi proses penentuan clock, tegangan referensi, format output data, dan mode pembacaan. Register yang perlu diset nilainya adalah ADMUX (ADC Multiplexer Selection Register), ADCSRA (ADC Control and Status Register A), dan SFIOR (special Function IO Register). ADMUX merupakan register 8 bit yang berfungsi menentukan tegangan referensi ADC, format data output, dan saluran ADC yang digunakan. Konfigurasi register ADMUX pada Gambar 2.

| REF1 | REF0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 2. Register ADMUX

Bit penyusunnya sebagai berikut:

  - REF[1..0] merupakan bit pengatur tegangan referensi ADC ATMega16. Memeiliki Nilai Awal 00 sehingga referensi tegangan berasal dari pin AREF. Detail nilai yang lain dapat dilihat pada tabel 5.1.

- Pemilihan Mode Tegangan Referensi ADC

| REF1 | REF0 | Mode Tegangan Referensi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Berasal dari pin AREF |
| 0 | 1 | Berasal dari pin AVCC |
| 1 | 0 | Tidak dipergunakan |
| 1 | 1 | Berasal dari tegangan referensi internal 2,56 V |

  - ADLAR merupakan bit pemilih mode data keluaran ADC. Bernilai awal / default =  0, sehingga 2 bit tertinggi data hasil konversinya berada di register ADCH dan 8 bit sisanya berada di register ADCL, seperti dalam gambar 3. Apabila bernilai 1, maka hasilnya pada gambar.4.

| – | – | – | – | – | – | ADC9 | ADC8 | ADCH ADCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADC1 | ADC0 |  |

Gambar 3. Format Data ADC dengan ADLAR=0

| ADC9 | ADC8 | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADCH ADCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC1 | ADC0 | - | - | - | - | - | - |  |

Gambar 4. Format Data ADC dengan ADLAR=1

  - MUX[4..0] merupakan bit pemilih saluran pembacaan ADC. Bernilai awal 00000. Untuk mode single ended input, MUX[4..0] bernilai dari 00000 hingga 00111, konfigurasinya dalam tabel 5.2.

- Pemilihan Bit Saluran Pembacaan ADC

| MUX4..0 | Single Ended Input | Pos Differential Input | Neg Differential Input | Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 | ADC0 |  |
| 00001 | ADC1 | N/A |
| 00010 | ADC2 |  |
| 00011 | ADC3 |  |
| 00100 | ADC4 |  |
| 00101 | ADC5 |  |
| 00110 | ADC6 |  |
| 00111 | ADC7 |  |
| 01000 |  | ADC0 | ADC0 | 10x |
| 01001 |  | ADC1 | ADC0 | 10x |
| 01010 |  | ADC0 | ADC0 | 200x |
| 01011 |  | ADC1 | ADC0 | 200x |
| 01100 |  | ADC2 | ADC2 | 10x |
| 01101 |  | ADC3 | ADC2 | 10x |
| 01110 |  | ADC2 | ADC2 | 200x |
| 01111 |  | ADC3 | ADC2 | 200x |
| 10000 |  | ADC0 | ADC1 | 1x |
| 10001 |  | ADC1 | ADC1 | 1x |
| 10010 | N/A | ADC2 | ADC1 | 1x |
| 10011 |  | ADC3 | ADC1 | 1x |
| 10100 |  | ADC4 | ADC1 | 1x |
| 10101 |  | ADC5 | ADC1 | 1x |
| 10110 |  | ADC6 | ADC1 | 1x |
| 10111 |  | ADC7 | ADC1 | 1x |
| 11000 |  | ADC0 | ADC2 | 1x |
| 11001 |  | ADC1 | ADC2 | 1x |
| 11010 |  | ADC2 | ADC2 | 1x |
| 11011 |  | ADC3 | ADC2 | 1x |
| 11100 |  | ADC4 | ADC2 | 1x |

ADCSRA merupakan register 8 bit yang berfungsi melakukan manajemen sinyal kontrol dan status dari ADC. Memiliki susunan dalam gambar.5.

| ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 5. Register ADCSRA

Bit penyusunnya sebagai berikut:

  - ADEN merupakan bit pengatur aktivasi ADC. Bernilai awal 0. Jika bernilai 1, maka ADC aktif.

  - ADSC merupakan bit penanda mulainya konversi ADC. Bernilai awal 0 selama konversi ADC akan bernilai 1, sedangkan jika konversi selesai, akan bernilai 0.

  - ADATE merupakan bit pengatur aktivasi picu otomatis operasi ADC. Bernilai awal 0, jika bernilai1 maka konversi ADC akan dimulai pada saat transisi positif dari sinyal picu yang diplih. Pemiliha sinyal picu menggunakan bit ADTS pada  register SFIOR.

  - ADIF merupakan bit penanda akhir suatu konversi ADC. Bernilai awal 0. Jika bernilai 1, maka konversi ADC pada saluran telah selesai dan data siap diakses.

  - ADIE merupakan bit pengatur aktivasi interupsi yang berhubungan dengan akhir konversi ADC. Bernilai awal 0. Jika berniali 1 dan jika konversi ADC telah selesai, sebuah interupsi akan dieksekusi.

  - ADPS[2..0] merupakan bit pengatur clock ADC. Bernilai awal 000. Detail nilai bit dalam tabel .3.

Tabel 3. Konfigurasi Prescaler ADC

| ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | Faktor Pembagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 0 | 1 | 32 |
| 1 | 1 | 0 | 64 |
| 1 | 1 | 1 | 128 |

SFIOR merupakan register 8 bit pengatur sumber picu konversi ADC, apakah dari picu eksternal atau dari picu internal. Susunannya dalam gambar 6.

| ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | – | ACME | PUD | PSR2 | PSR10 | SFIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gambar 6. Register SFIOR

ADTS[2..0]  merupakan bit pengatur picu eksternal operasi ADC. Hanya berfungsi jika bit ADATE pada register ADCSRA bernilai 1. Bernilai awal 000 sehingga ADC bekerja pada mode free running dan tidak ada interupsi yang akan dihasilkan. Detail nilai ADTS[2..0] dapat dilihat pada tabel 4.  Untuk Operasi ADC, bit ACME, PUD, PSR2, dan PSR10 tidak diaktifkan.

Tabel 4. Pemilihan Sumber Picu ADC

| ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | Sumber Picu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Mode Free Running |
| 0 | 0 | 1 | Komparator Analog |
| 0 | 1 | 0 | Interrupt External Request 0 |
| 0 | 1 | 1 | Timer/Counter0 Compare Match |
| 1 | 0 | 0 | Timer/Counter0 Overflow |
| 1 | 0 | 1 | Timer/Counter1 Compare Match B |
| 1 | 1 | 0 | Timer/Counter1 Overflow |
| 1 | 1 | 1 | Timer/Counter1 Capture Event |

Dalam proses pembacaan hasil konversi ADC, dilakukan pengecekan terhadap bit ADIF (ADC Interupt Flag) pada register ADCSRA. ADIF akan benilai satu jika konversi sebuah saluran ADC telah selesai dilakukan dan data hasil konversi siap untuk diambil, dan demikian sebaliknya. Data disimpan dalam dua buah register, yaitu ADCH dan ADCL.

- RANGKAIAN ADC ATMEGA DENGAN LED

Rangkaian minimum untuk membaca ADC dengan tempilan LED ditunjukan pada Gambar 7 yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi rangkaian LED yaitu Common Anode (CA) artinya untuk menghidupkan LED pada Port B, port B harus dikirim atau diberi logika ‘0’.

Gambar 7. Hasil pemasangan komponen ADC LED

### PEMROGRAMAN ADC ATMEGA16

Setelah rangkaian adc mikrokontroller ATMEGA16 dibuat, maka sekarang saatnya Anda membuat program yang digunakan untuk membaca ADC ATMEGA16 dan menampilkan data ADC tersebut dengan menggunakan LED yang terhubung pada PORT B yang konfigurasi rangkaian LED yaitu Common Anode (CA).

Program sebagai berikut ini

## APLIKASI PEMBACAAN SUHU LM35 MENGGUNAKAN CODEVISION AVR

Aplikasi pembacaan suhu (monitoring suhu) ini, menggunakan sensor LM35 yang merupakan sebuah sensor suhu dengan harga yang relatif murah dan output nya sudah berupa tegangan yang sudah linear.

Menurut datasheet LM35, untuk kenaikan 1 derajat Celcius akan mengakibatkan perubahan 10mV terhadap output tegangannya. Dimana saat suhu 0° Celcius sensor ini mempunyai tegangan offset sebesar 0 V.

Disini saya akan melakukan pembacaan suhu dalam satuan derajat Celcius dengan range pengukuran 0°-100° Celcius. Sehingga tegangan output dari LM35 adalah 0-1V.

Tegangan output tersebut sudah dapat dibaca oleh mikrokontroler melalui ADC tanpa diperlukan sebuat penguat tegangan. Aplikasi ini telah saya buat dalam bentuk real (sesungguhnya) dan juga saya simulasikan menggunakan Proteus. Schematic LM35 yang kemudian ditampilkan pada LCD dapat dilihat diatas.

Atmega memiliki resolusi ADC 10bit (dapat juga menggunakan ADC 8 bit) dengan 8 channel (PA0-PA7) inputdan mendukung 16 macam penguat beda. ADC ini bekerja dengan teknik succecive approximation. Rangkaian internal ADC memiliki catu daya tersendiri yaitu pin AVCC.
Data hasil konversi ADC 10 bit (1024) adalah:

ADC=(Vin*1024)/Vref

Sedangkan untuk programnya menggunakan CodeVision AVR, berikut adalah listing program lengkapnya.

int SUHU;
char sementara[8];
float suhu_c;

#include <mega16.h>
#include <stdlib.h>
#include <lcd.h>
#include <delay.h>

// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0×15 ;PORTC
#endasm

#define ADC_VREF_TYPE 0×40

// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);

// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);

// Start the AD conversion
ADCSRA|=0×40;

// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0×10)==0);
ADCSRA|=0×10;
return ADCW;
}

void main(void)
{
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0×80;
SFIOR=0×00;

// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 750.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC High Speed Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0×84;
SFIOR&=0xEF;

// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(“ElectrO-cOntrOl”);

lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf(“SENSOR SUHU LM35″);
delay_ms(1000);

while (1)
{
lcd_clear( );
SUHU= read_adc(3);
suhu_c=(float)SUHU*500/1023;//rumus untuk mengubah kedalam derajat celcius
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf(“ElectrO-cOntrOl”);
ftoa(suhu_c,1,sementara);//float to array, mengubah tipedata float k tipe data array yg kan ditampilkan di LCD
lcd_gotoxy(0,1) ;
lcd_puts(sementara);
lcd_gotoxy(5,1) ;
lcd_putchar(0xdf);
lcd_putsf(“C”);
delay_ms(500);
};
}

Tugas : Cobalah gambar (dg proteus) dan program codevision  aplikasi pembacaan suhu tersebut dengan cara yg sama dg contoh . Ketentuan tambahan : tampilan baris pertama LCD  adalah NIM anda dan yg dikumpulkan adalah gambar capture simulasi proteus dan listing program codevision (boleh dlm softcopy ( file schematic proteus dan codevision atau dlm ms word doc)).