###### LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

(TAHUN PERTAMA)

Oleh :

- DRS. SUKIR, M.T.

2.  SIGIT YATMONO, S.T., M.T.

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOVEMBER, 2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor : 09/H34.21/KTR.HB/2010, tanggal 15 Maret 2010

Pengembangan Robot Pemilih dan Penata Barang Berbasis Mikrokontroler

dan PLC Sebagai Sarana Praktik Otomasi di SMK Bidang

Keahlian Elektronika Industri

Oleh : Sukir dan Sigit Yatmono

RINGKASAN DAN SUMMARY

Secara keseluruhan tahapan, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan pengembangan robot pemilih dan penata barang berbasis PLC dan mikrokontroler sebagai sarana praktik dan Lembar Kerja Siswa pada mata diklat Otomasi di SMK bidang keahlian Elektronika Industri. Secara lebih khusus pada penelitian tahun pertama, bertujuan: (1) Menghasilkan  rancangan dan pembuatan struktur mekanik robot; (2) Menghasilkan rancangan dan pembuatan basis kendali PLC untuk mengendalikan robot dan (3) Mendapatkan uji kinerja yang baik dari robot pemilih dan penata barang  berbasis PLC. Pada  penelitian tahun ke dua, bertujuan: (1) Menghasilkan  rancangan dan pembuatan basis kendali mikrokontroler untuk mengendalikan robot; (2) Mendapatkan uji kinerja yang baik dari robot berbasis mikrokontroler dan (3) Menghasilkan lembar kerja siswa yang baik untuk robot berbasis PLC dan mikrokontroler. Pada penelitian tahun ke tiga, bertujuan untuk mendapatkan efektifitas penggunaan sarana praktik robot dan LKS pada pembelajaran praktik Otomasi di SMK.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan  yang secara   garis besar terdiri atas analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan atau implementasi, pengujian dan validasi, perbaikan,  perapian, uji coba pemakaian dalam pembelajaran dan revisi serta finishing. Untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi. Data dianalisis secara diskriptif. Khususnya pada penelitian tahun ke tiga untuk mendapatkan efektivitas penggunaan robot dan lembar kerja siswa dalam pembelajaran digunakan penelitian eksperimen Nonequivalent Control Group Design. Data yang diperoleh dalam eksperimen dianalisis menggunakan uji beda dengan terlebih dahulu diuji persyaratannya.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: (1) Diperoleh struktur mekanik robot berupa lengan robot yang terbentuk oleh link 0, link 1, link 2, link 3, link 4 dan end efector, yang mempunyai jangkauan maksimum penataan benda   pada radius 700 mm; (2) Diperoleh basis pengendalian robot pemilih dan penata barang yakni PLC yang mendapatkan inputan dari  limited swich dan sensor-sensor untuk kemudian melalui pemrograman PLC digunakan untuk mengendalikan 6 buah motor DC sehingga menghasilkan gerakan lengan robot; (3) Diperoleh kinerja robot pemilih dan penata barang berbasis PLC yaitu: (a) Prototipe robot pemilih dan penata barang berbasis PLC mempunyai kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh deskripsi kerja yang sesuai dengan perencanaan dan  penempatan barang pada lokasi yang tepat dan (b) Robot pemilih dan penata barang berbasis PLC sebagai sarana praktik mempunyai tingkat kelayakan yang baik yang ditunjukkan oleh skor rata-rata total pengamatan ahli materi  dan ahli media sebesar 2,95 yang masuk dalam kategori baik.

PRAKATA

Puji syukur  penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penelitian dan laporan penelitian Hibah Bersaing tahun pertama yang berjudul  “Pengembangan Robot Pemilih dan Penata Barang Berbasis Mikrokontroler dan PLC Sebagai Sarana Praktik Otomasi di SMK Bidang Keahlian Elektronika Industri” dapat terselesaikan.

Kegiatan ini dapat terlaksana atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

- Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyasrakat Direktorat Jenderal Pendidkan Tinggi kementerian Pendidikan Nasional.

- Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.

- Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik  Universitas Negeri Yogyakarta.

- Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah berkenan membantu penelitian ini mulai dari awal hingga akhir penelitian.

Laporan  penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan  ini dapat bermanfaat bagi  pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 12 November 2010

Penulis

DAFTAR  ISI

HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………………….. i

A.  LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY……………………………………….……….… ii

PRAKATA………………………………………………………………………......iii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….…..iv

DAFTAR  TABEL…………………...………………………………………….….. v

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….….vi

BAB I     PENDAHULUAN……………………………………………………..…..1

BAB II    TINJAUAN  PUSTAKA……………………………………………..…....2

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN……………………………....11

- Tujuan Penelitian…………………………………………………………..11

- Manfaat Penelitian…………………………………………………………12

BAB IV   METODE PENELITIAN………………………………………….……...14

BAB IV   HASIL  DAN PEMBAHASAN……………………………………….….22

- Hasil Penelitian............................................................................................22

- Pembahasan..................................................................................................35

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN………………………………………..…38

- Kesimpulan………………………………………………………..……... 38

- Saran…………………………………………………………………….. 39

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..…40

LAMPIRAN……………………………………………………………………….....42

B.  DRAF ARTIKEL ILMIAH  .....................................................................................   84

C.  SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN .................................................................... 99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.  Hasil pengujian deskripsi kerja robot pemilih dan penata  barang

berbasis PLC.................................................................................................     31

Tabel 2.  Hasil pengujian lokasi penempatan barang robot pemilih dan penata

barang berbasis PLC sebagai sarana praktik mata diklat Otomasi ...............    32

Tabel 3.  Hasil pengamatan dosen ahli materi dan guru ahli materi terhadap

kelayakan robot pemilih dan penata barang berbasis PLC sebagai s

arana praktik Otomasi di SMK ......................................................................   33

Tabel 4. Hasil pengamatan dosen ahli media terhadap kelayakan robot pemilih

dan penata barang berbasis PLC sebagai sarana praktik mata diklat

Otomasi di SMK .............................................................................................  34

.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan alir penelitian  ....................................................................................  15

Gambar 2.   Nonequivalent Control Group Design  .......................................................  20

Gambar 3. Konsep rancangan robot pemilih dan penata barang  ...................................  22

Gambar 4. Gambar dua dimensi rancangan mekanik robot pemilih dan penata barang . 24

Gambar 5. Blok diagram rancangan basis kendali PLC untuk mengendalikan robot ..    25

Gambar 6. Rangkaian pemancar ultrasonic  ………………………………………..       26

Gambar 7. Untai penguat inverting  ...........................................................................       27

Gambar 8. Penyearah presisi  .....................................................................................       27

Gambar 9. Buffer  ......................................................................................................       27

Gambar 10. penguat subtractor  ...................................................................................    28

Gambar 11. Filter  ……………………………………………………………………… 28

Gambar 12. IC L293D  ...................................................................................................  29

Gambar 13. Driver motor dengan transistor TIP 120 dan TIP 125   ............................... 29

Gambar 14.(a),( b),(c), (d) Aneka posisi robot pemilih dan penata barang

berbasis PLC  ............................................................................................... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing................42

Lampiran 2. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Instrumen..............................................46

Lampiran 3. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian................... .................50

Lampiran 4. Surat Keterangan Validasi Instrumen (Expert Judgement)...........................54

Lampiran 5. Instrumen Penelitian......................................................................................56

Lampiran 6. Gambar Detail Rancangan Struktur Mekanik Robot................................... 60

Lampiran 7. Foto Aneka Posisi Robot Pemilih dan Penata Barang  ..............................  76

# Text boxes

BIDANG PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN ROBOT PEMILIH DAN PENATA BARANG BERBASIS MIKROKONTROLER DAN PLC SEBAGAI SARANA PRAKTIK OTOMASI DI SMK

BIDANG KEAHLIAN ELEKTRONIKA INDUSTRI