RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PERTEMUAN KE-9 dan 10

PRODI/JURUSAN		: Pendidikan Geografi

MATA KULIAH		: Fotogrametri

KODE MATA KULIAH		: PGF 233

JUMLAH SKS			: Teori :2	Praktik : -

SEMESTER			: V (Lima)

- STANDAR KOMPETENSI

  - Memahami gejala  stereoskopik dan paralaks stereoskopik pada pasangan pada foto udara tegak untuk mengukur berbagai aspek fisiografis (ketinggian, kemiringan, volume serta penyimpangan-penyimpangan dalam pengukuran)

- KOMPETENSI DASAR

  - Mendeskrepsikan gejala paralaks stereoskopis dan aspek-aspek yang menimbulkan kenampakan stereoskopis, menghitung ketinggian, kemiringan lereng, dan volume objek pada citra berdasarkan persamaan paralaks

- INDIKATOR	KETERCAPAIAN

  - Menjelaskan sebab-sebab terjadinya gejala stereoskopis

  - Menyebutkan  pengertian paralaks stereoskopik.

  - Menemutunjukkan gejala paralaks stereoskopik pada stereogram.

  - Menyebutkan instrumen-instrumen  yang digunakan untuk mengukur objek berdasarkan paralaks stereoskopik.

  - Me

  - Menghitung pembengkakan ke atas (vertical exageration) sebagai gejala stereoskopis.

  - Menghitung kemiringan lereng  dengan mengunakan rumus Miller.

  - Mengukur ketingian objek dengan menggunakan paralaks

  - Mengukur ketingian objek dengan kontrol medan.

- MATERI POKOK

- Paralaks Stereoskopik

    - Pengertian

Stereoskopis adalah ilmu pengetahuan tentang stereoskop yang menguraikan penggunaan penglihatan binocular untuk mendapatkan efek tiga dimensi (3D).

- Instrument untuk mengukur paralaks yaitu:

      - Stereoskop

      - Paralaks bar

- Kenampakan Stereoskopik

hal-hal yang menyebabkan adanya kenampakan stereoskopis yaitu:

        - penyesuaian dan pemusatan

        - persepsi kedalaman (depth perception)

        - Nohtah yang mengapung (floating dot)

- Pembengkakan ke atas (vertical exageration)

- Mengukur kemiringan lereng dengan menggunakan rumus Miller.

- Mengukur ketinggian objek dengan paralaks

- Mengukur ketinggian dengan kontrol  medan

- KEGIATAN PERKULIAHAN

| Komponen Langkah | Uraian Kegiatan | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| Pendahuluan | Dosen mengecek kesiapan Mahasiswa. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar materi yang akan disampaikan, beserta metode yang akan digunakan. Apersepsi | 15 menit |
| Penyajian | Dosen menjelaskan pengertian stereokopis Dosen menjelaskan instrument yang digunakan untuk menghitung paralaks, yaitu dengan menggunakan stereoskop dan paralaks bar. Dosen menjelaskan sebab-sebab terjadinya kenampakan stereoskopis. Dosen mendemonstrasikan cara untuk menghitung vertical exageration (VE) dan mengukur kemiringn lereng dengan menggunakan rumus Miller. Mahasiswa latihan untuk menghitung VE dan kemiringan lereng dengan menggunakan rumus Miller. Mahasiswa berlatih menghitung ketinggian objek dengan menggunakan paralaks. Mahasiswa berlatih mengukur ketinggian objek dengan titik kontrol medan Mahasiswa latihan untuk menghitung ketinggian objek dengan paralaks dan titik kontrol medan sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan dosen. Mahasiswa bertanya mengenai materi yang yang belum dimengerti. | 70 menit |
| Penutup | Secara bersama- sama dosen dan mahasiswa menyimpulkan materi yang telah dibahas. Dosen memberikan tugas untuk membuat laporan mengenai perhitungan VE dan kemiringan lereng, mengukur ketinggian objek dengan menggunakan paralaks dan kontrol medan. Dosen mengarahkan kegiatan selanjutnya untuk membaca diktat fotogrametri hal 115 mengenai ortofotogeografi. Dosen memberikan informasi materi yang akan di bahas di pertemuan selanjutnya. | 15 menit |

- METODE PEMBELAJARAN

Ceramah, demonstrasi, latihan, tanya jawab

- MEDIA

LCD (Proyektor), Notebook

White board.

Foto udara, Stereoskopik dan paralaks bar

- SUMBER BAHAN

  - Wajib

      - Wolf, Paul R., 1993. Elemen Fotogrametri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.     Terjemahan. Buku asli diterbitkan tahun  1983.

      - Paine, David P., 1993. Fotografi Udara dan Penafsiran Citra Untuk Pengelolaan Sumberdaya Edisi ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan Imam Abdurahman. Buku Asli : Aerial Photography and Image Interpretation For Resource Managament, John Wiley & Sons.

  - Pendukung

      - Lillesand, Thomas M. and Ralph W. Kiefer. 1994. Remote Sensing and Image Interpretation Third Edition. New York : John Wiley & Sons.

      - Madani, Mostafa. 2006. Integraph Integrated Digital Photogrammetry System. Huntsville: Intergraph Corporation

- PENILAIAN

  - Jenis penilaian    : tes

  - Jenis tes              : penilaian Hasil

  - Bentuk penilaian :  essay

  - Instrumen            :  Soal- soal

Soal-soal

    - Jelaskan sebab-sebab terjadinya gejala stereoskopis!

    - Sebutkan  pengertian paralaks stereoskopik!

    - Tunjukkan  gejala paralaks stereoskopik pada stereogram di bawah ini!

    - Sebutkan instrumen-instrumen  yang digunakan untuk mengukur objek berdasarkan paralaks stereoskopik!

    - Sebuah foto udara vertical berformat 23 cm x 23 cm dibuat dengan menggunakan kamera yang panjang fokusnya  154 mm. Jika tampalan depan foto udara tersebut 60 persen, berapakah kira-kira perbesaran tegaknya ?

    - Sebuah model stereo yang direkam dengan menggunakan kamera yang memiliki pajang fokus 155 mm menggambarkan sebuah gunung setelah diukur dengan slope estimator  panjang alasnya 4 cm dan kaki  3,5 cm. Bila model stereo tersebut mempunyai tampalan depan 65 persen dan format 23 cm. Berapakah kemiringan lereng gunung tersebut ?

    - Sepasang foto udara diperoleh dari hasil perkeman kamera yang memiliki fokus 152,6 mm pada ketinggian terbang 2100 meter. Beberapa titik ingin diketahui ketinggiannya, misalnya titik A, B, C, dan D. Untuk mengatahui ketinggian titik-titik tersebut dilakukan pengukuran dengan paralaks bar yang telah distel dengan foto udara tersebut, sehingga diperoleh konstatanta batang paralaks sebesar 72,70 mm. Selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap titik-titik tersebut dengan paralaks bar, sehingga diperoleh nilai r masing-masing titik, yakni rA=20,22 mm, rB=21,10 mm,  rC= 19,93 mm, dan rD=20,17 mm. Tempat yang paling rendah adalah titik C yang dijadikan sebagai referensi, yakni 100 m. Berapakah tinggi tempat titik A, B, dan D ?

Mengetahui					Yogyakarta,.........................

Kajur/Kaprodi					Dosen

Suparmini, M.Si					Bambang Syaeful Hadi, M.Si

NIP.19541110 198003 2 001			NIP. 19710814 199903 1 004