# Kompetensi

Memahami  cara kerja rangkaian J-K F-F

# Sub Kompetensi

- Memahami cara kerja rangkaian dan sifat-sifat  J-K F-F

- Memahami cara kerja rangkaian dan sifat kerja Master-Slave J-K  F-F

# Dasar Teori

Gambar 1 memperlihatkan salah satu cara untuk membangun sebuah flip-flop J-K, J dan K disebut masukan pengendali karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran pulsa positif tiba.

Gambar 1. Rangkaian flip-flop JK

Cara kerja rangkaian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada saat J dan K keduanya 0, R dan S pasti bernilai 0-0, sehingga Q tetap pada nilai terakhirnya .

- Pada saat J rendah dan K tinggi, gerbang atas tertutup (S bernilai 0), maka tidak terdapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop.
Bila Q tinggi (Q = 1) dan lonceng = 1, gerbang bawah (lonceng AND K AND Q)  akan melewatkan pemicu reset (R = 1) yang akan menyebabkan Q menjadi rendah 
Jadi J = 0 dan K = 1 berarti lonceng = 1 akan mereset flip-flopnya (Q = 0), bila Q sebelumnya tinggi.

- Pada saat J tinggi dan K rendah, maka tidak terdapat kemungkinan untuk mereset flip-flop ((karena R pasti bernilai 0).
Bila Q rendah (Q = 0 dan  = 1) dan lonceng = 1, gerbang atas  (lonceng AND J AND ) akan melewatkan pemicu set (S = 1) yang akan menyebabkan Q menjadi tinggi
Jadi J = 1 dan K = 0 berarti lonceng = 1 akan mengeset flip-flopnya (Q = 1), bila Q sebelumnya rendah.

- Pada saat J dan K keduanya tinggi, dapat mengeset atau mereset flip-flopnya, tergantung kondisi Q sebelumnya.
Bila Q tinggi (Q = 1) dan lonceng = 1,  gerbang bawah akan melewatkan pemicu reset (R = 1) yang akan menyebabkan Q menjadi rendah.

Bila Q rendah (Q = 0) dan lonceng = 1,  maka  = 1, gerbang atas akan melewatkan pemicu set (S = 1) yang akan menyebabkan Q menjadi tinggi.
Jadi J = 1 dan K = 1 berarti bahwa pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya akan membuat nilai Q yang baru adalah kebalikan dari nilai Q sebelumnya (Qt+1 = ).

Tabel 1. FLIP-FLOP  JK

| CLK | J | K | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ( ( ( | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Keadaan terakhir 0 1 |

## Kondisi Osilasi (Race-around Condition)

Rangkaian FF J-K di atas mempunyai satu kelemahan, yaitu memungkinkan terjadinya kondisi osilasi atau race-around condition. Hal ini terjadi jika lebar pulsa lonceng (clock) lebih besar dari waktu pensaklaran FF (waktu yang dibutuhkan keluaran bereaksi terhadap keluaran). Dalam keadaan ini keluaran yang diumpanbalikkan ke masukan akan mengubah masukan, sehingga menyebabkan perubahan pada keluaran , dan seterusnya, sehingga akhir pulsa lonceng, sehingga keluaran FF tidak jelas. Hal ini terutama terjadi ketika rangkaian di atas mendapat masukan J = 1 dan K = 1.  Hal tersebut dapat dilihat pada diagram pewaktuan (timing diagram) berikut.

Gambar 2. Kondisi Osilasi.

Untuk mengatasi kondisi osilasi, dikembangkan flip-flop dengan pemicuan sisi (edge triggering) dan flip-flop utama/pembantu (master/slave flip-flop).

## Edge-triggered Flip-Flop

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu cara untuk mengatasi race-around condition adalah dengan mengembangkan edge-triggered flip-flop. Berikut adalah simbol dari Positive-edge-triggered J-K FF yang berada dalam IC 74109. Tabel 1 di atas sebenarnya menunjukkan perilaku F-F J-K jenis ini.

Gambar 3. Simbol dan bentuk pulsa masukan-keluaran Positive-edge-triggered JK-FF.

## Flip-flop JK Utama/Pembantu (JK Master/Slave Flip-Flops)

Gambar 4 memperlihatkan cara membangun sebuah flip-flop JK utama/pembantu (JK master/slave flip-flop) untuk menghindarkan kondisi osilasi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut.

- Pada saat pulsa clock diterapkan (CLK = 1), F-F master akan enable dan keluaran akan berubah sesuai masukan J dan K. Tetapi saat itu pulsa clock yang masuk ke F-F slave adalah = 0,  F-F slave akan disable, tidak ada perubahan pada keluaran.

- Pada akhir pulsa clock, CLK = 0 dan = 1, F-F master akan disable dan F-F slave akan enable. F-F slave akan merubah keluarannya sesuai dengan keluaran QM dan . Jika QM = 1 dan =0, maka Q = 1 dan  = 0, atau sebaliknya.

- Jadi selama selang waktu detak, keluaran Q tidak akan berubah tetapi QM mengikuti logika J-K, pada akhir pulsa detak, nilai QM akan ditransfer ke Q.

Gambar 4.  Master-Slave JK FF untuk menghindari osilasi

.

Gambar 5. Keluaran-masukan Master/Slave JK untuk menghindari osilasi.

## Master/Slave JK Flip-Flops dengan edge-triggered flip-flop

Gambar 6 memperlihatkan cara lain membangun sebuah flip-flop JK utama/pembantu (JK master/slave flip-flop). Cara kerjanya adalah sebagai berikut.

- Jika J=1 dan K=0, flip-flop utama diset pada saat pinggiran-positif pulsa lonceng tiba. Keluaran QM yang tinggi dari flip-flop utama mendrive masukan J pada flip-flop pembantu, maka pada saat pinggiran-negatif pulsa lonceng tiba, flip-flop pembantu diset, menyamai kerja flip-flop utama.

- Jika J=0 dan K=1, flip-flop utama direset pada saat pinggiran-positif pulsa lonceng tiba. Keluaran  yang tinggi dari flip-flop utama menuju ke masukan K pada flip-flop pembantu. Oleh karenanya, kedatangan pinggiran-negatif pulsa lonceng mendorong flip-flop pembantu untuk reset. Sekali lagi, flip-flop pembantu menyamai kerja flip-flop utama.

- Jika masukan J dan K pada flip-flop utama adalah tinggi, maka flip-flop ini toggle pada saat pinggiran-positif pulsa lonceng tiba sedang flip-flop pembantu toggle pada saat pinggiran-negatif pulsa lonceng tiba. Dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh flip-flop utama, akan dilakukan pula oleh flip-flop pembantu: jika flip-flop utama diset, flip-flop pembantu diset; jika flip-flop utama direset, flip-flop pembantu direset pula, namun waktunya selisih satu pulsa detak.

Gambar 6.  Master-Slave JK FF dengan Positive-edge-triggered JK-FF.

## Flip-flop J-K dalam IC 7473

Flip-flop JK yang terdapat di dalam IC 7473 disebut Negative-Edge-Triggered Master/Slave J-K Flip-Flop (datasheet lain menyebutnya Positive Pulse-Triggered, yang pada dasarnya hampir sama maknanya). Dalam satu IC 7473 terdapat dua Flip-Flop J-K dengan konfigurasi kaki-kaki sebagai berikut.

Gambar 7. Diagram koneksi IC 7473.

# Alat dan Instrument

    - Digital Trainer Kit		1 buah

    - Tools kit(tang)		1 buah

    - IC IC TTL 7473, 7415, 7402		@ 1 buah

    - Kabel penghubung		secukupnya

    - Pinset		1 buah

# Keselamatan Kerja

- Bekerjalah dengan keadaan tanpa  tegangan pada saat membuat rangkaian dan mengubah rangkaian

- Lepaslah IC dari soket dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pinset

- Jauhkan peralatan yang tidak diperlukan dari meja kerja

# Langkah Kerja

  - Gunakan bagian Basic Logic Gates pada digital trainer kit yang disediakan.

  - Buatlah  rangkaian percobaan 1.

  - Berikan input  dengan menggunakan Logic Switch.

  - Bacalah output rangkaian dengan melihat pada logic monitor.

  - Ubahlah input sesuai dengan tabel 1 dan masukkan hasil pengamatan pada tabel  tersebut.

  - Ulangi langkah c, d, dan e untuk rangkaian 2 dan 3.

# Bahan Diskusi

- Jelaskan prinsip kerja JK Flip-Flop

- Jelaskan fungsi kaki set dan clear pada JK Flip-flop

- Jelaskan cara kerja Master-Slave JK Flip-flop

# Lampiran

        - Gambar Rangkaian

Rangkaian 1. JK Flip-flop dengan gerbang NOR

Rangkaian 2. JK Flip-flop dengan IC 7473

Rangkaian 3. Master-Slave JK Flip-flop

        - Tabel Percobaan

Tabel 1. Percobaan JK  F-F dengan gerbang NOR

| INPUT | OUTPUT |  |
| --- | --- | --- |
| Clock | J | K | Q |  |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Catatan :

ubah masukan CLOCK paling awal dibanding masukan J dan K

Tabel 2. Percobaan J-K F-F dengan IC 7473

| INPUT |  | OUTPUT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J | K | Clock | Q |  |  |
| 0 | 0 | ↓ |  |  |  |
| 0 | 1 | ↓ |  |  |  |
| 1 | 0 | ↓ |  |  |  |
| 1 | 1 | ↓ |  |  |  |
| 1 | 1 | ↓ |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |

Catatan :

↓ artinya NGT (Negative-Going-Transition), yaitu perubahan level Clock dari 1 ke 0

lakukan NGT setelah masukan J dan K diubah.

Tabel 3. Percobaan Master-Slave J-K F-F

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| Clock | J | K | Q1 |  | Q2 |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Catatan :

ubah masukan Clock paling awal dibanding masukan J dan K

# Text boxes

S        Q

RS latch

R        Q

J

lonceng

K