# Kompetensi

Memahami  cara kerja rangkaian dekoder dan enkoder

# Sub Kompetensi

- Memahami cara kerja rangkaian dekoder

- Memahami cara kerja rangkaian enkoder

# Dasar Teori

Pada teknik digital, dekoder maupun enkoder adalah rangkaian logika yang menerima data biner pada sekelompok masukan, dan berdasarkan data masukan akan mengaktifkan satu atau lebih keluaran yang bersesuaian. Dekoder adalah rangkaian yang menerjemahkan data pada n masukan menjadi data pada maksimal 2n keluaran. Sedangkan enkoder adalah rangkaian yang akan menerjemahkan data pada maksimal 2n masukan menjadi data pada n keluaran. Rangkaian dekoder banyak dipakai pada rangkaian digital khususnya mikroprosesor yaitu untuk rangkaian pengalamatan. Komponen-komponen yang jumlahnya banyak yang harus dihubungi oleh mikroprosesor maka setiap komponen harus mempunyai alamat yang unik sehingga mikroprosesor tidak salah akses. Contoh perilaku dekoder 3 masukan dapat dijelaskan dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dekoder 3 masukan 8 keluaran 74LS138

| Input | Output aktif |
| --- | --- |
| C | B | A |  |
| 0 | 0 | 0 | Y0 |
| 0 | 0 | 1 | Y1 |
| 0 | 1 | 0 | Y2 |
| 0 | 1 | 1 | Y3 |
| 1 | 0 | 0 | Y4 |
| 1 | 0 | 1 | Y5 |
| 1 | 1 | 0 | Y6 |
| 1 | 1 | 1 | Y7 |

Banyak jenis IC dekoder yang sering digunakan,  antara lain 74LS139 (dekoder 2 masukan ke 4 keluaran), 74LS138 (dekoder 3 masukan ke 8 keluaran), 74LS154 (dekoder 4 masukan ke 16 keluaran). Konfigurasi kaki-kaki 74LS154 ditunjukkan seperti Gambar 1 Sedangkan contoh IC enkoder adalah 74147 (9 masukan 4 keluaran) yang konfigurasi kaki-kakinya dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 1. Konfigurasi kaki IC dekoder 74LS154

Gambar 2. Konfigurasi kaki IC enkoder 74LS147

# Alat dan Instrument

    - Digital Trainer Kit		1 buah

    - Tools kit(tang)		1 buah

    - IC 74154, 74147		@ 1 buah

    - Kabel penghubung		secukupnya

    - Pinset		1 buah

# Keselamatan Kerja

- Bekerjalah dengan keadaan tanpa  tegangan pada saat membuat rangkaian dan mengubah rangkaian

- Lepaslah IC dari soket dengan hati-hati dan menggunakan peralatan pinset

- Jauhkan peralatan yang tidak diperlukan dari meja kerja

# Langkah Kerja

  - Gunakan bagian Basic Logic Gates pada digital trainer kit yang disediakan.

  - Buatlah   rangkaian 1.

  - Berikan input  dengan menggunakan Logic Switch.

  - Bacalah output rangkaian dengan melihat pada logic monitor.

  - Ubahlah input sesuai dengan tabel 1 dan masukkan hasil pengamatan pada tabel  tersebut.

  - Ulangi langkah b, c, d, dan e untuk rangkaian 2.

# Bahan Diskusi

Jelaskan contoh aplikasi dekoder dan enkoder.

# Lampiran

## Gambar Rangkaian

Rangkaian 1. Rangkaian dekoder 74154

Rangkaian 2. Rangkaian enkoder 74147

## Tabel Percobaan

Tabel 1. Percobaan dekoder 74154

| Logic Switch | Data output |
| --- | --- |
| S1 | S2 | S3 | S4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Catatan :

- Keluaran IC 74154 bersifat active-low (perhatikan simbol IC pada gambar rangkaian di atas). Karena active-low, saat masukan 0000, maka semua keluaran akan bernilai “1” (tidak ada yang aktif), saat masukan 0001, maka keluaran 1 (atau 0, tergantung penamaan keluaran dimulai dari 0 atau 1), akan bernilai 0 atau aktif, dan seterusnya.

Tabel 2. Percobaan enkoder 74147

| INPUT | OUTPUT |
| --- | --- |
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | D | C | B | A |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 |  |  |  |  |
| X | x | x | x | x | x | x | x | 0 |  |  |  |  |

Catatan :

- Masukan dan keluaran IC 74147 bersifat active-low (perhatikan simbol IC pada gambar rangkaian di atas). Karena active-low, saat masukan A0 hingga A8 bernilai “1” (tidak aktif), maka semua keluaran akan bernilai “1” (tidak ada yang aktif).